## Slide 1
LLM Inference Systems
01
LLM 推理引擎技术栈全景
从 Serving、KV Cache、工具调用到评测闭环
一个月的调研主线
能跑 → 跑快 → 可控 → 可评测
基于四份调研报告与 benchmark 实践
Notes: 大家好，今天我想用 30 分钟，把过去一个月围绕 LLM 推理引擎的调研串起来。
这次分享不只是列举 vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、lmdeploy 的差异，而是回答一个更实际的问题：一个大模型从“能跑”到“能稳定服务”，中间到底要经过哪些系统层面的设计取舍。
主线会从 attention 计算优化开始，往上讲 serving runtime、KV Cache、工具调用与结构化输出，最后落到评测闭环和 benchmark 结果。

## Slide 2
Compute Kernel
02
推理优化先从一次 attention 的计算过程开始
Online Softmax 到 FlashAttention 这条链，解决的是同样的数学结果如何少访问 HBM。
Safe Softmax
先求最大值，再求分母，最后输出概率。数值稳定，但要多次扫描。
Online Normalizer
维护 m 与 ℓ 两个在线状态，一边读一边更新归一化分母。
FlashAttention
继续维护输出 O，把 QK^T、softmax、乘 V 放进 tile 里融合计算。
现代 GPU 往往不是算不动 attention，而是反复读写 N×N 中间矩阵太贵；
FlashAttention 的收益来自 IO-aware 计算顺序
Notes: 这一页我想先把 FlashAttention 放回一个更基础的问题里：attention 本身怎么算，为什么会慢。
标准 softmax 为了数值稳定，会先扫一遍找到最大值，再扫一遍计算指数和分母，最后再算概率。这个过程没错，但它需要多次访问同一批数据。Online Softmax 的改进点是：我不等所有数据都读完再算，而是一边读，一边维护两个状态：当前最大值 m，以及归一化分母 l。只要新的 block 进来，就把旧状态重新缩放，再和新 block 合并。
所以 Online Softmax 的核心不是“近似”，而是“流式地得到同样正确的 softmax 结果”。这一步非常关键，因为 FlashAttention 后面能分块计算 attention，靠的就是这个能力：即使 QKᵀ 被拆成一块一块算，也能维护全局正确的 softmax 归一化结果。
这一步的意义是：我们开始不再把完整的中间结果全部存下来，而是用数学等价的增量计算减少显存访问。

## Slide 3
FlashAttention
03
FlashAttention 把 N×N 中间矩阵留在片上
标准 Attention
1. 计算 S = QKᵀ，写入 HBM
2. 读取 S 做 softmax，写出 P
3. 读取 P 和 V，计算 O = PV
问题：S 和 P 都是 N×N，长上下文下显存读写随长度平方增长。
FlashAttention
1. 读入 Q/K/V tile
2. 在片上算 rowmax 与 rowsum
3. 在线更新 m、l、O
4. 只保存 O 和 LSE
结果：S/P 只在 SRAM/register 的 tile 中短暂存在，不再作为完整矩阵写回 HBM。
同样 exact attention，更少 HBM 往返。
这也是后面 KV Cache、PagedAttention、RadixAttention 和 serving benchmark 的共同背景：
优化重点从“少算一点”转向“少搬数据、会调度”。
Notes: FlashAttention 就是在这个思路上继续往前走。
普通 attention 会显式生成 N 乘 N 的 score 矩阵和概率矩阵，这两个矩阵很大，而且会在 HBM 里反复读写。FlashAttention 把 Q、K、V 分块搬到更快的片上存储里，用 Online Softmax 的方法在块之间维护正确结果。
所以它不是近似 attention，而是精确 attention。它真正改变的是数据搬运路径：少写中间矩阵，多在片上完成计算。后面 PagedAttention、RadixAttention 虽然处理的是 KV Cache 和调度问题，但它们共享的是同一个系统哲学：不要让显存访问成为瓶颈。
这一页重点解释 FlashAttention 到底省在哪里。
标准 Attention 的计算公式是 O = softmax(QKᵀ)V。直觉上我们会先算出完整的 S = QKᵀ，这是一个 N×N 矩阵；再对 S 做 softmax，得到另一个 N×N 的概率矩阵 P；最后再算 P V。问题是，S 和 P 都会随着上下文长度平方增长，而且它们会被写入 HBM，再从 HBM 读出来继续算。
FlashAttention 的做法是：不要把完整的 S 和 P 当成大矩阵写回显存。它把 Q、K、V 切成 tile，一块一块搬到更快的 SRAM / register 里。在每个 tile 里临时计算局部的 QKᵀ、rowmax、rowsum，再用 Online Softmax 的方法更新全局的 m、l 和输出 O。最后真正需要写回 HBM 的，主要是最终输出 O，以及必要的 LSE 信息。
所以它和标准 Attention 得到的是同样的 exact attention 结果，不是近似；但数据路径完全不同。标准 Attention 是“先生成大中间矩阵，再反复读写”；FlashAttention 是“中间矩阵只在片上短暂停留，算完就融合进输出”。

## Slide 4
Communication Job
04
一个模型要变成可靠服务，需要先优化 attention 计算，再贯穿服务架构、动态状态、Agent 结构化输出和评测闭环。
能跑
推理引擎与 API
跑快
KV Cache 与调度
可控
工具调用与思考解析
可评测
能力 + 性能 + 长上下文
推理引擎不是“把模型跑起来”的工具，而是把 kernel、缓存、调度、协议和评测串起来的系统层。
runtime（推理运行时）：模型线上执行时的调度、缓存、解析、硬件优化与服务协议层
Notes: 有了这个计算底座之后，我们再看完整系统。
一个模型变成可靠服务，并不是把权重加载起来就结束了。它需要 API 层承接用户请求，需要调度层组织并发，需要 KV Cache 管理动态状态，也需要在 Agent 场景里正确解析工具调用和思考内容。
因此这次调研的核心问题是：推理引擎到底在运行时替我们管理了什么，以及这些管理能力如何影响 benchmark 结果。

## Slide 5
Stack Map
05
调研的对象
用户请求
OpenAI-compatible API
模板与协议
chat template / tools / reasoning
调度与缓存
continuous batching / KV Cache
GPU 执行
prefill / decode / attention
输出与返回
streaming / tool result / final response
外部观测层
benchmark / eval
Notes: 我们调研的是一条完整的推理服务链路。
最上层是用户请求。用户通常不是直接调用模型权重，而是通过 OpenAI-compatible API 进入系统，请求里会包含 messages、tools、stream、temperature 这些接口参数。
第二层是模板与协议。推理引擎需要把 API 请求转换成模型真正能理解的输入，也就是 chat template；如果涉及工具调用，还要处理 tools schema、tool calls 和 reasoning content。这里决定的是“请求语义”有没有被正确表达给模型。
第三层是调度与缓存。多个请求进入服务后，引擎要做 continuous batching，把不同请求组织到一起执行；同时还要管理 KV Cache，决定哪些上下文可以复用、哪些 token 状态要保留、显存怎么分配。
第四层是 GPU 执行。这里主要分成 prefill 和 decode 两个阶段：prefill 处理输入上下文，decode 逐 token 生成输出；attention kernel、FlashAttention、CUDA graph 这些优化主要发生在这一层。
最后一层是输出与返回。推理完成后，系统把结果以 streaming、tool call 或 final response 的形式返回给用户。
而benchmark 和 eval 是外部观测层，用来验证这条链路的能力、性能和稳定性。

## Slide 6
Four Reports
06
从模型服务到评测体系的闭环
1
主流推理引擎对比
选 serving 基座：vLLM、SGLang、TensorRT-LLM、lmdeploy
2
KV Cache 优化技术栈
解释延迟、吞吐和显存瓶颈背后的核心状态
3
工具调用与思考解析
把推理引擎扩展成 Agent runtime 的一部分
4
评测工具链与长上下文
用能力评测和性能 benchmark 形成反馈闭环
Notes: 四份调研报告其实对应四个递进问题。
第一份回答：我们应该怎么理解主流推理引擎的定位。第二份回答：KV Cache 为什么会成为部署大模型时最关键的动态资源。第三份回答：当模型不只是生成自然语言，而是要调用工具、输出 reasoning content 时，推理引擎需要怎样支持 parser、tool schema 和 grammar-constrained decoding。第四份回答：前面这些技术判断不能只停留在理论理解上，还要变成可以复现、可以比较、可以回归的评测流程。这样我们才能知道：模型能力有没有变化，服务性能有没有变化，某个优化到底是不是有效。

## Slide 7
Serving Engines
07
推理引擎的差异，本质上是 runtime 设计取舍
引擎
核心设计
更适合的场景
vLLM
PagedAttention + OpenAI serving
通用高吞吐 API 服务
SGLang
RadixAttention + LM program runtime
共享前缀、多调用、结构化生成
TensorRT-LLM
NVIDIA kernel 与图优化
极致性能与生产部署
lmdeploy
多模型与多协议工程适配
国产/开源模型快速落地
这部分回答：我们该把模型部署在哪一种 runtime 上，以及 benchmark 数字应该放回什么架构背景里解释。
Notes: 首先讲四类 serving engine 的设计哲学。
vLLM 的核心是把 PagedAttention 和 OpenAI serving 做成通用高吞吐 API 服务，所以它适合大多数标准在线服务。SGLang 更像 LM program runtime，它强调 RadixAttention、共享前缀和多次调用编排，所以适合复杂 Agent、结构化生成和多轮工作流。
TensorRT-LLM 适合模型和硬件都比较确定、目标是把线上吞吐和延迟做到极致的生产部署；代价是部署链路更复杂，模型适配和调优成本更高，灵活性不如 vLLM / SGLang（部署流程更重，一旦模型、batchsize、精度、并行方式改变，可能需要重新构建或重新调优）。
mdeploy 则更偏工程适配和快速落地。尤其在国产/开源模型、多协议兼容、快速验证服务可用性这些场景下，它的优势不是理论上最极致，而是上手成本和适配效率。

## Slide 8
Benchmark Evidence
08
同一模型同一矩阵下，vLLM 和 SGLang 的对比
4.30
平均 req/s
SGLang
3.17
平均 req/s
vLLM
27.61 ms
平均 TPOT
SGLang
39.41 ms
平均 TPOT
vLLM
0
失败请求
两边各 1860 请求
SGLang
vLLM
req/s
4.3
3.17
output tok/s
135.8
101.9
TTFT ms
266.3
345.6
TPOT ms
27.6
39.4
数据来源：Qwen/Qwen3.5-4B，OpenAI Chat API，identical prompt，120 case / 3720 请求，thinking disabled。
Notes: 第一组 benchmark：同一模型、同一测试矩阵下，vLLM 和 SGLang 的直接对比。
这里两边都跑的是 Qwen3.5-4B，接口都是 OpenAI Chat API，thinking 关闭，prompt scenario 是 identical prompt。也就是说，我们尽量把模型、请求格式、输入矩阵这些变量对齐，只比较两个 serving engine 在这组 workload 下的表现。
结果上，SGLang 的平均请求吞吐是 4.30 req/s，vLLM 是 3.17 req/s；SGLang 的 output tok/s 是 135.8，vLLM 是 101.9；延迟指标上，SGLang 的 TTFT 是 266.3 ms，vLLM 是 345.6 ms，SGLang 的 TPOT 是 27.61 ms，vLLM 是 39.41 ms。两边失败请求都是 0，说明这个对比不是因为某一边跑崩了，而是在稳定完成请求的前提下比较性能。
所以这一页的结论很明确：在这组 identical prompt、共享前缀明显、输出较短的 workload 里，SGLang 相比 vLLM 表现更好。背后的原因不是“模型不同”，而是 SGLang 的 RadixAttention 和 runtime 设计更容易复用相同前缀，减少重复 prefill，从而把 workload 特征转化成吞吐和延迟优势。

## Slide 9
Workload Matters
09
这个性能结论成立，是因为 workload 与机制匹配
本轮 workload
所有请求共享相同 prompt 模板
prompt length 覆盖 128 到 8192
thinking disabled，未构造真实 tool call case
更像 agent/tool-use 的长工具说明与共享 prefix 压力
解释
SGLang 的 RadixAttention 更容易复用相同前缀，降低重复 prefill，因此在 identical prompt 下表现更好。
所以这组数据证明 serving 路径稳定，但不能替代工具调用准确率专项评测。
测评矩阵：2 engines x 1 prompt scenario: identical x 5 batch sizes: 1, 2, 4, 8, 16 x 4 prompt lengths: 128, 512, 2048, 8192 x 3 generation caps: 64, 256, 512 = 120 benchmark cases
Notes: 这轮测试不是只跑了一个点，而是一个 120 case 的组合矩阵：2 个推理引擎，也就是 vLLM 和 SGLang；1 种 prompt scenario，也就是 identical prompt；5 个 batch size，分别是 1、2、4、8、16；4 个 prompt length，覆盖 128、512、2048、8192；再乘上 3 个 generation cap，分别是 64、256、512。合起来就是 2 × 1 × 5 × 4 × 3 = 120 个 benchmark cases。
所以这里的结论要先放回这个 workload 里理解：它测试的是“相同 prompt 模板 + 不同长度 + 不同并发 + 不同输出上限”下的 serving 表现，而不是所有请求分布下的绝对排名。
在这个矩阵里，所有请求共享相同 prompt 模板，上下文结构相似，输出也相对可控，因此 SGLang 的 RadixAttention 更容易复用相同前缀，减少重复 prefill，这就是为什么它在这轮 identical prompt workload 下表现更好。
但这个结论不能直接外推到所有场景。如果换成随机输入、长输出、decode 压力更重的通用 serving workload，结果就可能反过来。也就是说，不能只问哪个引擎更快，而要问：在什么请求分布、什么 prompt 结构、什么输入输出长度下更快。

## Slide 10
GuideLLM Synthetic
11
随机 synthetic 压测下，vLLM 的通用 serving 路径更占优
2.52
平均 req/s
vLLM；SGLang 2.14
432.1
output tok/s
vLLM；SGLang 372.0
311 ms
TTFT p50
vLLM；SGLang 455 ms
15.28 ms
TPOT p50
vLLM；SGLang 16.92 ms
维度
SGLang
vLLM
S/V
含义
req/s
2.14
2.52
0.85x
请求吞吐
out tok/s
372.0
432.1
0.86x
输出吞吐
TTFT p50
455.1
311.0
1.46x
首 token
E2E p50
3827.1
3398.9
1.13x
端到端
这组结果更接近“低 prefix overlap + 较长 decode”的通用服务流量；
它不能替代共享 prefix 场景，但能说明 vLLM 的 PagedAttention / continuous batching 在随机请求下更容易发挥。
Notes: GuideLLM synthetic 的结果里，vLLM 的通用 serving 路径更占优。
这次两边都对齐了 CUDA graph 和 prefix cache，也去掉 reasoning parser 干扰。随机 synthetic prompt 下，vLLM 平均 req/s 是 2.52，SGLang 是 2.14；vLLM 的 TTFT p50 和 TPOT p50 也都更低。
我的解读是：vLLM 在随机、decode-heavy、通用 API 服务上更稳；SGLang 则在共享结构、程序化调用、多轮编排中更容易放大优势。

## Slide 11
Benchmark Deep Dive
10
新 benchmark 没有推翻旧结论，而是暴露 workload 边界
第一次测试：共享 prefix + 短输出
legacy runner；prompt 内容真正 identical；实际输出均值约 32 token。
结果：SGLang req/s 4.30，vLLM 3.17；SGLang TPOT 27.61 ms，vLLM 39.41 ms。
补充测试：GuideLLM synthetic + 长输出
Matrix Runner；CUDA graph 与 prefix cache 对齐；prompt 随机、低 prefix overlap；输出基本达到 64/256/512。
结果：vLLM req/s 2.52，SGLang 2.14；vLLM TPOT p50 15.28 ms，SGLang 16.92 ms。
SGLang 的优势依赖可复用程序结构；vLLM 的优势更偏随机请求流和 decode-heavy serving。
benchmark 先定义 workload，才谈引擎强弱。
Notes: 这里补充的是新 benchmark 对旧结论的边界说明。
第一次测试里，prompt 内容高度 identical，实际输出平均只有 32 token 左右，所以它偏向共享 prefix 和短输出。这个环境下 SGLang 比 vLLM 快，是符合机制预期的。
后面我们用 GuideLLM synthetic 压测重新做了一组更偏随机、更偏 decode-heavy 的实验。它没有推翻旧结论，而是告诉我们：旧结论的适用范围是共享前缀明显的 workload。
从两组benchmark结果的差异可以看出：
1、vLLM 更像通用高吞吐 serving 内核，优先解决随机请求下的调度和 KV 内存虚拟化；SGLang 更像面向结构化 LLM 应用的运行时，优先把重复 prompt、共享 prefix 和多调用程序转化为可复用的 KV 计算。
2、也就是说明workload 越有结构，SGLang 的设计收益越明显；workload 越随机、越 decode-heavy，vLLM 的通用 serving 路径越容易占优。

## Slide 12
KV Cache
12
KV Cache 是在线推理最关键的动态资源
KV_bytes ∝ layers × hidden_size × sequence_length × batch_size
动态增长
输入长度、输出长度和并发数共同决定容量
生命周期长
decode 每一步都要读取并追加历史 K/V
可共享
多轮对话、RAG、工具调用常共享长前缀
阶段差异
prefill 偏计算，decode 偏显存带宽
Notes: 接下来进入 KV Cache。
KV Cache 是在线推理里最关键的动态资源，（因为它随着模型层数、每层维度、输入长度、输出长度、并发数一起增长。很多启动失败、显存爆掉、吞吐下降的问题，本质上不是模型权重太大，而是运行时没有足够预算容纳 KV 状态。）
它有四个特点：
1、输入越长，prefill 阶段要一次性写入的 KV 越多；输出越长，decode 每生成一个 token，还要继续往历史 KV 里追加状态。所以 KV Cache 不是启动时分配完就结束，而是随着请求生命周期持续增长。
2、一个请求只要还在 decode，它过去所有 token 的 K/V 都要保留，因为后续每一步生成都要回看历史上下文。这也是为什么长上下文和高并发会迅速放大显存压力。
3、可以共享。多轮对话、RAG、工具调用这些场景里，很多请求会共享系统提示词、文档前缀或工具说明。prefix caching、RadixAttention 这类技术，就是在利用这种共享，避免重复 prefill。
4、阶段差异明显。prefill 更偏计算密集，因为要处理整段输入；decode 更偏显存带宽和调度压力，因为每一步都要读历史 KV、追加新 KV。理解这个差异，才能解释为什么会有 chunked prefill、prefill/decode disaggregation 这些优化。
所以推理引擎很大一部分价值，是把这部分动态内存管理得更细、更可控。

## Slide 13
KV Techniques
13
KV Cache 优化已经从单机内存管理走向集群编排
PagedAttention
KV blocks / block table
减少碎片，扩大 effective batch
RadixAttention
prefix tree
减少重复 prefill
Splitwise
prompt pool / token pool
按阶段匹配硬件
DistServe
prefill / decode disaggregation
按 TTFT / TPOT SLO 优化 goodput
真正的系统设计难点，是把这些机制组合进同一个 KV 生命周期。
Notes: KV Cache 优化已经不只是“省一点显存”，而是在管理一个请求从 prefill 到 decode 的完整生命周期。
PagedAttention 把 KV 拆成 block，用 block table 管理非连续内存，核心是减少碎片、扩大 effective batch。RadixAttention 用 prefix tree 发现请求之间的共享前缀，减少重复 prefill。Splitwise 进一步把请求按阶段拆开看：prefill 更吃算力、decode 更吃显存带宽，所以可以用 prompt pool / token pool 按阶段匹配不同硬件资源。DistServe 则把 prefill 和 decode 做 disaggregation，用不同实例分别优化 TTFT 和 TPOT，从而提升满足 SLO 的 goodput。
所以这一页真正想表达的是：KV Cache 技术栈已经从单机上的 block 管理，走向跨阶段、跨资源、跨节点的系统编排。难点不再是某一个机制本身，而是如何把 PagedAttention、RadixAttention、Splitwise、DistServe 这些机制组合进同一个 KV 生命周期里。

## Slide 14
Deployment Reality
14
大模型启动失败，常常不是权重问题，而是 KV 预算问题
模型
原始问题
已验证可行方向
Qwen2.5-14B
32768 上下文下 KV cache 不足
8192 或 16384，TP=1
QwQ-32B
TP=2 + 0.80 下无 cache blocks
8192，TP=2 或 TP=4
GLM-4.5-Air-FP8
FP8 Marlin / worker 初始化失败
先完成 clean startup smoke
功能支持和可评测性必须分开看：parser 层支持工具调用，不代表当前硬件和 runtime 组合已经能稳定跑完整 benchmark。
Notes: 这一页来自部署实践。
大模型启动失败时，直觉上会先怀疑权重、驱动或环境。但在 14B、32B 这类模型上，KV Cache 预算经常才是真正瓶颈。最大上下文长度、GPU 显存利用率、并发上限、tensor parallel 都会影响能不能跑起来。
因此部署时不能只看模型参数量，还要估算运行时状态。这里也是我把 KV Cache 单独作为一份报告的原因。

## Slide 15
KV Cache Benchmark in vLLM
15
Prefix caching 的收益有阈值，长共享前缀才有收入
+14.8%
平均 p50 TTFT 改善
30 组 paired case
+24.6%
平均吞吐提升
同总输入 8192 tokens
+88.6%
最佳单点吞吐
shared=5120, conc=16
-7.0%
短前缀反噬
shared=1024, conc=16
共享前缀
p50 TTFT 变化
吞吐变化
机制解释
1024
-6.9%
-4.9%
缓存管理开销超过复用收益
2048
+5.1%
+7.5%
收益开始转正
4096
+17.6%
+26.8%
长 prefix 复用稳定有效
5120
+32.4%
+55.5%
高共享占比显著减少 prefill
6144
+33.4%
+55.0%
收益保持高位
结论不是“prefix caching 永远开就好”，而是要看共享前缀占比和命中率。短前缀时查找、管理和调度开销会吃掉收益；4096 tokens 以上收益变得更稳定。
Notes: 这一页是在讲 vLLM 上 prefix caching 开关前后的 paired benchmark。
测试方式是：同一组请求跑两遍，一遍关闭 prefix caching，一遍开启 prefix caching；模型、输入总长度、并发等条件尽量保持一致，然后比较开启前后的 TTFT 和吞吐变化。这里固定总输入长度是 8192 tokens，一共 30 组 paired case，变量主要是共享前缀长度和并发数。
prefix caching 的结果说明：它不是一开就稳赚。
在固定总输入 8192 的 paired case 里，平均 p50 TTFT 改善 14.8%，吞吐平均提升 24.6%。但收益有阈值：共享前缀只有 1024 时，TTFT 和吞吐反而略差；到 4096 以后，收益才比较稳定。
所以对 vLLM 来说，prefix caching 真正适合的是长系统提示词、RAG 长文档前缀、多轮对话历史、工具说明这类“长共享前缀且命中率高”的场景。如果请求前缀短、内容随机、命中率低，prefix caching 可能反而带来额外开销。

## Slide 16
KV Cache Benchmark in vLLM
16
Chunked prefill 更像 TTFT / fairness 优化，不是无条件提吞吐
+2.8%
平均 p50 TTFT 改善
12 组 paired case
-8.5%
平均吞吐变化
切分 prefill 有调度成本
+29.9%
高并发 TTFT 改善
concurrency=8
维度
p50 TTFT 变化
吞吐变化
适合解读
风险
prompt 8192
+6.7%
-6.3%
轻度改善首 token
吞吐下降
prompt 16384
+7.5%
-10.2%
长 prompt 排队缓解
切块成本上升
prompt 24576
-5.7%
-9.1%
本轮未改善 TTFT
可能受配置/样本影响
conc 1/2
-15.9% / -17.2%
下降
低并发不划算
额外调度开销
conc 4/8
+14.5% / +29.9%
下降
高并发更有价值
吞吐换延迟
它的核心价值是避免一个超长 prefill 长时间占住调度循环，让其他请求更快拿到首 token；代价是吞吐可能下降。因此要用 TTFT、TPOT、吞吐一起看。
Notes: 这一页是在讲 vLLM 上 chunked prefill 开关前后的 paired benchmark
同一组长 prompt 请求跑两遍，一遍关闭 chunked prefill，一遍开启 chunked prefill，然后比较 TTFT 和吞吐变化。这里主要覆盖 8192、16384、24576 三档 prompt length，以及 1、2、4、8 不同并发，一共 12 组 paired case。
这组实验里，平均 p50 TTFT 只改善 2.8%，吞吐反而下降 8.5%。但按并发拆开看，高并发时 TTFT 改善明显，concurrency 8 下改善接近 30%；低并发时反而会变差。
所以它适合长 prompt、高并发、不能让一个超长 prefill 阻塞队列的服务场景。

## Slide 17
Tool Calling
17
工具调用把推理引擎推向 Agent runtime
tools
函数说明书
tool_calls
模型生成调用请求
execute
应用执行真实函数
tool output
结果回传模型
answer
模型整合回答
关键点
模型负责判断和填参数，应用负责执行和兜底
arguments 通常是 JSON 字符串，需要解析与校验
parallel tool calls 要逐个执行并按 ID 回传
Notes: 第三个部分是工具调用。
当模型开始调用外部工具，推理引擎就不只是吐文本了。它要让模型生成 tool_calls，要把参数按 schema 约束住，还要把 reasoning content 和最终回答分开。

## Slide 18
Parser Layer
18
把模型原生格式解析成标准字段
层次
问题
典型处理
协议层
OpenAI 与 Anthropic 消息格式不同
tool_calls / tool_use 转换
模型层
Qwen、DeepSeek、GLM、Kimi 模板不同
模型专用 parser / detector
流式层
JSON、XML、特殊 token 可能分片到达
增量状态机
思考层
thinking 与 tool call 可能互相打断
reasoning parser
vLLM 更像统一 serving 层 + parser registry；SGLang 更像 detector + structural constraint 与 runtime 的结合。
Notes: 工具调用的复杂性首先体现在 parser 层。
OpenAI 和 Anthropic 的消息格式不同，Qwen、DeepSeek 这些模型的 chat template 也不同。有的模型把工具调用写成特殊 token，有的写成 JSON，有的还会混入 thinking 内容。
所以 parser layer 需要在协议、模型模板、流式输出和 reasoning 内容之间做语义对齐。这个层处理不好，上层看到的 tool_calls、arguments、reasoning content 就会不稳定，Agent 执行链路也会跟着出错。
对于两个我们重点关注的推理引擎来说： 1、vLLM 更像是在统一 serving 层做 parser registry：针对不同模型注册对应 parser，把模型原生输出转换成 OpenAI-compatible 字段。
2、SGLang 更强调 detector、结构化约束和 runtime 的结合：它不仅解析输出，还更关注在 LM program 执行过程中什么时候触发工具、什么时候约束结构、什么时候继续生成。
详细解释：
第一层是协议层。OpenAI 和 Anthropic 对工具调用的消息格式不一样：OpenAI 里通常是 tool_calls，Anthropic 里是 tool_use。如果引擎要提供 OpenAI-compatible API，就必须把不同协议之间的字段语义对齐，比如工具名、参数、tool call id、工具返回结果这些字段怎么映射。
第二层是模型层。不同模型的 chat template 不一样，Qwen、DeepSeek、GLM、Kimi 对工具调用和思考内容的组织方式也不同。有的模型依赖特殊 token，有的更接近 JSON，有的会把 reasoning 和 tool call 混在同一段输出里。所以 parser 不能只写一套通用正则，而是要有模型专用的 detector / parser。
第三层是流式层。实际 serving 往往是 streaming 输出，模型不是一次性把完整 JSON 吐出来，而是一小段一小段返回。这样 tool call 的 name、arguments、括号、引号都可能分片到达。推理引擎需要一个增量状态机，在还没收到完整内容时先缓存状态，等结构完整后再组装成标准 tool call。
第四层是思考层。对 DeepSeek、Qwen 这类带 reasoning content 的模型来说，thinking 和 tool call 可能交替出现，甚至相互打断。reasoning parser 的作用就是把“模型思考过程”和“真正要交给上层执行的工具调用”分开，避免上层 Agent 把思考文本误当成工具参数，或者把工具 JSON 混进最终回答。

## Slide 19
Constrained Decoding
19
约束解码让模型每一步只能走合法路径
普通解码
模型自由选择下一个 token，生成完再看格式是否正确。
风险：JSON 坏掉、字段多余、枚举越界。
Grammar-constrained decoding
每一步先根据 schema / grammar 计算合法 token，再 mask 掉非法候选。
价值：结构合法；边界：不保证语义一定正确。
Notes: 约束解码解决的是另一个问题：让模型在生成时就不能走非法路径。
没有 grammar 时，模型是先自由生成，再由 parser 或业务代码检查格式。这样很容易出现 JSON 不闭合、字段多余、枚举越界。grammar-constrained decoding 会根据 schema 在每一步计算“哪些 token 还能保持合法”，非法 token 直接被 mask 掉。
通俗说，它像给模型铺了一条轨道：模型仍然选择内容，但只能沿着合法语法前进。

## Slide 20
Tool Calling Benchmark
20
五组 tool-call 实验：从 baseline 到 strict grammar
实验组
隔离的变量
对比方式
full-auto-no-structured-no-strict
模型自己判断是否调用；不开 structured；不加 strict
baseline
full-auto-structured-no-strict
只开 vLLM structured backend，请求不强制 schema
对比第 1 组
full-auto-structured-strict
模型仍自己选工具；tool schema 加 strict: true
对比第 2 组
positive-oracle-structured-no-strict
只测正例；直接指定工具；不加 strict
参数 baseline
positive-oracle-structured-strict
正例 + 指定工具 + strict: true
对比第 4 组
Notes: 这一页在讲 vLLM 上 Qwen2.5-7B-Instruct 的 tool calling benchmark 实验设计。
测试对象可以拆成三层：模型是 Qwen2.5-7B-Instruct；服务端是 vLLM；测试任务是工具调用，也就是模型是否应该调用工具、是否选对工具、参数是否符合 schema、参数语义是否正确，以及调用时机是否合理。
五组实验的关键，是把变量拆开。full-auto 让模型自己判断要不要调用工具，测的是完整产品链路；positive-oracle 只测应该调用工具的正例，并且直接告诉模型该用哪个工具，排除了“选不选工具”的影响。
structured backend 和 strict grammar 又分别回答两个问题：只开后端有没有额外开销，真正加 schema 强约束后，对准确率、误调用和延迟有什么影响。

## Slide 21
Tool Calling Benchmark
21
五组 tool-call 实验：从 baseline 到 strict grammar
case
accuracy
schema
timing
false call
avg latency
p95
full-auto / no-structured / no-strict
0.7520
0.9681
0.9680
0.1290
620.2 ms
1193.3
full-auto / structured / no-strict
0.7520
0.9681
0.9680
0.1290
620.3 ms
1193.5
full-auto / structured / strict
0.7600
0.9681
0.9760
0.0968
626.9 ms
1055.8
positive-oracle / structured / no-strict
0.7021
1.0000
1.0000
n/a
425.3 ms
780.1
positive-oracle / structured / strict
0.7021
1.0000
1.0000
n/a
430.7 ms
779.7
Notes: 这页是具体结果。
先看 full-auto：不开 structured 和只开 structured 的结果几乎一样，说明后端能力本身没有带来可见延迟或行为变化。加 strict 后，平均延迟从 620.3ms 到 626.9ms，大约增加 1.1%，但 false call 从 0.1290 降到 0.0968，timing 也略升。
再看 oracle：strict 不提升参数准确率，schema 都是 1.0。是因为 strict 只能约束参数必须符合 schema，比如字段名、类型、枚举范围；但它不能保证模型把用户真正想要的地点、时间、对象、数值填对。这说明 grammar 更擅长保证格式合法和调用行为稳定，但不能保证参数语义一定正确。

## Slide 22
Evaluation Chain
22
评测工具链把技术栈变成可比较的证据
模型会不会
lm-eval / OpenCompass / HumanEval
服务快不快
vLLM bench / llm-perf / Locust
长上下文是否可用
LongBench / RULER / InfiniteBench
能力评测、性能评测和长上下文评测不能互相替代；它们回答的是不同层次的问题。
Notes: 最后一部分进入评测工具链。前面我们一直在讨论推理引擎、KV Cache、工具调用这些技术机制，但这些判断如果只停留在“感觉哪个更好”，就很难复现，也很难横向比较。所以评测这一章的核心，是把技术判断变成可以重复验证的证据。
这里我会把评测先拆成三个维度。
第一个维度是模型会不会。这类评测关注模型能力本身，比如知识、推理、代码、选择题、生成质量。它回答的是：同一个模型在固定任务上能不能答对。
第二个维度是服务快不快、稳不稳。这类评测主要看 serving 系统在不同输入长度、输出长度、并发压力下的 TTFT、TPOT、吞吐和失败率。它回答的是：这个模型服务能不能承载真实请求压力。
第三个维度是长上下文是否真的可用。长上下文不能只看模型支持多少 token，还要看它能不能利用长距离信息，以及服务端能不能以可接受的成本跑起来。LongBench、RULER、InfiniteBench 更偏这一层。

## Slide 23
Capability Eval
23
lm-eval 先形成可复现的能力评测基线
0.6831
lm-eval arc_easy acc
Qwen2.5-7B-Instruct
0.6538
lm-eval hellaswag acc_norm
全量 0-shot
2376
ARC-Easy 样本数
full run，0-shot
10042
HellaSwag 样本数
full run，0-shot
它用固定任务、固定模型和 0-shot 设置跑完整数据集，ARC-Easy 与 HellaSwag 的分数可以作为后续复现实验的第一版基线。
Notes: 这一页是在讲能力评测，测的对象是 Qwen2.5-7B-Instruct，使用的工具是 lm-eval，任务是 ARC-Easy 和 HellaSwag，设置是 0-shot full run。
在固定评测任务下，这个模型本身的能力分数是多少。ARC-Easy 更偏基础科学问答和选择题能力，HellaSwag 更偏常识推理和句子补全能力。
结果上，Qwen2.5-7B-Instruct 在 ARC-Easy 上的 acc 是 0.6831，完整样本数是 2376；在 HellaSwag 上的 acc_norm 是 0.6538，完整样本数是 10042。
为什么要先做这个基线？因为后面如果换推理引擎、换 serving 参数、换量化方式，或者改 prompt template，我们需要知道模型能力有没有被影响。只要模型、任务、样本、metric 和 0-shot 设置固定下来，这组分数就可以作为后续复现实验的第一版参照。
acc 是直接比整个答案谁更像模型会说的；acc_norm 是先把答案长度影响扣掉，再比哪个选项更合理。
所以 HellaSwag 这类选项长度差异比较明显的任务里，经常更关注 acc_norm。

## Slide 24
Serving Eval
24
性能评测基线——把输入长度和输出长度的压力拆开看
workload
input/output
req/s
mean TTFT
mean TPOT
mean E2E
short_in_short_out
128 / 128
3.7558
85.40 ms
12.74 ms
1703.95 ms
long_in_short_out
2048 / 128
3.6193
288.56 ms
22.62 ms
3161.64 ms
long_in_long_out
2048 / 512
1.9363
78.77 ms
14.13 ms
7296.80 ms
长输入短输出显著拉高 TTFT，说明 prefill 压力增加；长输入长输出 E2E 最高，主要由 decode 阶段驱动。
Notes: 在能力基线之后，再建立一套性能基线。不再关心答案对不对，而是关心同一个模型作为在线服务时，面对不同长度的请求，响应快不快、吞吐高不高、瓶颈出在哪里。
这里的测试对象是 vLLM serving 下的 Qwen2.5-7B-Instruct。我把请求拆成三种 workload：短输入短输出、长输入短输出、长输入长输出。这样做的目的，是把 prefill 和 decode 的压力拆开看。
短输入短输出主要看基础吞吐和调度开销；长输入短输出更考验 prefill、KV Cache 和 TTFT；长输入长输出则把 prefill 与 decode 压力叠加起来。

## Slide 25
Long Context
25
长上下文的三个测评维度
能力
LongBench / RULER
模型能否利用长距离信息
性能
vLLM benchmark
长输入是否拖慢 TTFT 和吞吐
机制
StreamingLLM / sliding window
如何控制 KV cache 增长
StreamingLLM 的 attention sink 能稳定持续生成，但不等于扩展了模型对已丢弃历史的长期记忆。
Notes: 长上下文评测也要分层。
第一层是能力：模型支持 32K、128K context，不代表它真的能利用很远位置的信息。LongBench、RULER 这类评测就是看模型能不能在长文本里找对、用对关键信息。
第二层是性能：长输入会拉高 prefill 和 TTFT，长输出会拉高 decode 和 E2E，KV Cache 也会随上下文变长而快速增长。所以需要 vLLM benchmark 这类测试看服务能不能扛住。
第三层是机制：如果长上下文表现不好，要进一步看是 KV Cache 增长、窗口机制、prefix caching，还是 chunked prefill 的问题。

## Slide 26
StreamingLLM
26
用 attention sink 稳住长序列生成
普通 Transformer 在持续生成很长文本时，KV Cache 会不断增长；如果直接丢掉最早 token，模型输出容易崩。
解决方法：模型会持续关注最开头的少量 token，即使这些 token 本身没有语义价值。这些 token 像 attention 的“锚点”，论文里叫 attention sink。
少量 sink tokens
最近一段 sliding window tokens
中间很早的历史 token
去掉
StreamingLLM 不是让模型拥有无限长记忆。它能让模型稳定继续生成，
但被丢弃的中间历史信息，模型通常已经不能精确回忆。
Notes: 这一页讲 StreamingLLM，它解决的不是“无限长记忆”，而是“长时间生成时怎么保持稳定”。
普通 Transformer 持续生成时，KV Cache 会一直增长；如果简单丢掉最早的 token，输出又容易变差。StreamingLLM 的核心观察是：模型会长期关注开头少量 token，这些 token 像 attention 的锚点，叫 attention sink。
所以它保留两部分 KV：开头的 sink tokens，以及最近一段 sliding window tokens；中间很早的历史可以丢掉。这样能控制 KV Cache 增长，也能让长时间 streaming generation 更稳定。
但要注意，它不是让模型记住所有历史。被丢掉的中间内容，模型通常就不能精确回忆了。它解决的是“能稳定继续生成”，不是“拥有无限上下文记忆”。

## Slide 27
Benchmark Blueprint
27
下一阶段需要一套能力与性能联合评测模板
模块
记录内容
为什么重要
模型能力
任务、metric、prompt、原始输出
证明模型会不会
服务性能
TTFT、TPOT、E2E、tokens/s、显存
证明线上跑得快不快
工具调用
tool selection、schema valid、raw markup leakage
证明 Agent 能力是否可靠
长上下文
输入长度、正确率、KV 压力、启动参数
证明长上下文是否真的可用
每次报告都必须保留模型、硬件、软件版本、启动参数、评测参数、原始 JSON 和完整日志路径。
Notes: 下一阶段需要把这些经验固化成联合评测模板。
一个完整样例应该包含任务、metric、prompt、原始输出、服务参数、硬件信息和运行日志。能力侧证明模型会不会，性能侧证明系统能不能扛，结构化侧证明输出能不能被可靠解析。
这样 benchmark 就不只是一次跑分，而是能积累、能回归、能解释问题来源的工程资产。

## Slide 28
Synthesis
28
这个月建立的是从计算底座到推理系统的完整问题意识
Serving
选择 runtime
KV Cache
解释瓶颈
Tool Calling
支撑 Agent
Evaluation
形成闭环
推理引擎不是模型之后的附属工具，而是从 attention 计算到线上服务的系统层。
推理优化不是单点技巧，而是从 attention kernel 到 serving runtime、再到 benchmark 和评测闭环的系统工程。
Notes: 最后回到整个月的主线。
我们其实建立的是从计算底座到推理系统的完整问题意识：FlashAttention 解决 attention 计算和 IO；serving engine 决定 runtime 取舍；KV Cache 决定长上下文和并发能力；工具调用决定 Agent 输出能否结构化；评测闭环决定这些判断能否被验证。
所以我最后的结论是：推理引擎不是单纯跑模型的容器，而是把模型能力变成可靠服务的运行时系统。